## Ausschreibungsvorschlag für Tennisfelder

## mit einer Deckschicht aus CANADA TENN

# Vorbemerkung:

Der nachstehend empfohlene Aufbauvorschlag setzt voraus, dass der vorhandene Untergrund bauseits geprüft wurde und in seiner Beschaffenheit den Anforderungen der DIN 18035, Teil 5 entspricht. Ent- wässerungseinrichtungen nach DIN 18035, Teil 2, sollten, Entwässerungseinrichtungen (Drainage) nach DIN 18035, Teil 3, müssen eingebaut werden. Eine Ent-wässerungsrinne zur Aufnahme des Oberflächen-wassers ist erforderlich.

Der Grundwasserspiegel muss unter dem Erdplanum liegen.

(	Erdplanum

Das Erdplanum ist als ebene Fläche mit einem Mindestgefälle

von 0,8 % herzustellen. Das Planum ist mit einseitigem Seiten-

gefälle herzustellen und muss so eben sein, dass es einwandfrei

entwässert.

Abweichungen von der Nennhöhe maximal ± 30 mm.

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. €

(	Filterschicht (falls erforderlich)

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. €

(	Tragschicht

Hartsteinschotter der Körnung  ca.  8/32 liefern und in einer Dicke von 15 cm (verdichteter Zustand) einbauen und mit einer Walze standfest verdichten. Die Oberfläche der Tragschicht ist als ebene Fläche auszubilden und mit einem Seitengefälle von 0,8 %, herzustellen.

Abweichungen von der Nennhöhe maximal ± 15 mm. Ebenflächigkeit 20 mm / 4-m-Latte.

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. €

(	Dynamische Zwischenschicht

Lavalit CT Spezial der Körnung 0/16 mm frei Baustelle liefern und in feuchtem Zustand  (Einbauwassergehalt = 0,5 bis 0,7 Wpr), in einer Dicke von 3 - 4 cm (verdichteter Zustand) gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und mit einer Walze unter Wasserzugabe statisch verdichten.

Abweichungen von der Nennhöhe ± 5 mm, Ebenflächigkeit 10 mm  / 4-m-Latte.

Bitte beachten Sie, dass das Material staubfrei ist.

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. €

(	Deckschicht

CANADA TENN grün, Deckschichtmaterial liefern und in trockenem Zustand gemäß Anweisung eines erfahrenen Fachmannes gleichmäßig und profilgerecht einbauen. Schichtdicke 22 mm (40 kg/qm).

Abweichungen von der Nennhöhe ± 5 mm. Ebenflächigkeit 5 mm / 4-m-Latte.

Erforderliches Seitengefälle: 0,8 %.

Durchfeuchten; im plastischen Zustand walzen.

............... qm                                               .............. € / qm                     ................. €

(	Oberflächenentwässerung

Halbschalen oder Aco-Drain, deren Oberfläche mindestens 2 cm tiefer als das CANADA TENN ist. Diese sollen wiederum an die allgemeine Entwässerung angeschlossen werden, wobei Absetzmöglichkeiten (Eimer) für die Schlemmstoffe zu empfehlen sind.

............... Stück                                         .............. € / Stück                 ................. €

Lieferant für CANADA TENN und Lavalit 0/16 CT Spezial:

BORETIUS Baustoffe

GmbH & Co. KG

Poppenbütteler Bogen 44

#### 22399  Hamburg

Telefon: 040/608 729 0

Telefax: 040/608 729 29

Internet: www.dibo-hamburg.de

e-mail:  info@dibo-hamburg.de

# Anmerkungen zur Frühjahrsüberholung

(	Der Frost muß restlos aus dem Boden sein, CANADA TENN

darf im noch weichen Zustand nicht gewalzt werden (Fußtest).

(	Durch Bestreuen der Oberfläche mit neuem CANADA TENN-

Material erhält der Platz die notwendige Erneuerung.