## Ausschreibungsvorschlag für Reithallenbeläge

## mit Sandtretschicht und Zuschlagsstoffen

(	Baustelleneinrichtung

Komplette Einrichtung der Baustelle einschl. Gestellung

der erforderlichen Geräte und Räumung der Baustelle

nach Abschluss der Arbeiten.

................. €

(	Erdplanum

Erstellen des Erdplanums ohne Gefälle und einer

Genauigkeit von ± 2 cm von der Solllhöhe. Anschließend

standfest verdichten.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Tragschicht

Tragschicht aus Mineralgemisch Körnung 0-32 mm,

Kornzusammensetzung gemäß DIN 18035, Teil 5, höhen-

und profilgerecht einbauen und standfest verdichten.

Einbaudichte größer/gleich 97% Proctor Schichtdicke 15 cm.

............... qm                                                   .............. € / qm                     ................. €

(	Trennschicht

Erstellen einer Trennschicht aus einem hoch ziegel-

haltigem Splittgemisch der Körnung 0-6 mm, gemäß

Herstellerangaben einbauen und verdichten. Dicke im

verdichteten Zustand: 8 cm Wasserdurchlässigkeit

>1 x 10-4 cm/sec., Scherfestigkeit > 50 kN/qm.

Vorgesehenes Material: TS 110

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Tretschicht

Tretschicht aus einem speziellen kantengerundeten Natursand

  - mm nach Herstellerangaben einbauen und verdichten.

Der Anteil Körnung < 0,25 mm muss mindestens 75 % betragen.

Schichtdicke 8 cm.

Vorgesehenes Material: Reitsand EG

............... qm 	                                  	   .............. € / qm                     ................. €

(	Zuschlagsstoffe

Gereinigte Spezialgatterspäne, entstaubt und ohne Feinanteile

Aufbringen.

Aufstreumenge 0,05 m³ / qm.

............... m³ 	                                  	   .............. € / m³                     ................. €

Alternativ:

Vlieswollschnitzel, einfarbig weiß, max. Kantenlänge 30 mm, staubfrei, umweltneutral aufbringen.

Aufstreumenge: 3 Kg / qm

............... kg 	                                  	   .............. € / kg

Lieferant für TS 10 und REITSAND  EG:

#### BORETIUS Baustoffe

#### GmbH & Co. KG

#### Poppenbütteler Bogen 44

#### 22399  Hamburg

#### Telefon: 040/608 729 0

#### Telefax: 040/608 729 29

#### Internet: www.dibo-hamburg.de

#### e-mail:    info@dibo-hamburg.de